Diseño de fuente de alimentación

Circuitos Integrados

LDO Regulators
PN
SPX29300		3.0A, VIN = 16V, VDROP = 0.6
SPX29150 / 51 / 52 / 53		1.5A, VIN=16V, VDROP=0.39V
SPX3819		0.5A, VIN=10V, VDROP=?
SPX2815		0.8, VIN=20V, VDROP=1.1V

Switching Controllers
PN
XR76205	Synch step down + integrated switch + power good	40V 5A
SP34063A	Buck boost inverting	VIN = 36V, 1.5A
SP6134	PWM step down controller synch 600 kHz	Vin = 28 v
XR79110	Synch step down COT power module + integrated switch + integrated inductor	22V, 10A
TL494
LM3524	Regulating pulsewidth modulator	VIN = 40 V
LM2585	Simple switcher flyback	IOUT = 3A
TL2575	Simple step down switching voltage regulator	VIN = 40 V, IOUT = 1 A
UC3823
LM2596	Step down regulator	3A

Power Management Integrated Circuit PMIC
PN
XR77103	Universal PMIC 3 output + buck regulator	VIN = 14 V
XR77129	Univversal PMIC + PWM + 3 output

Modelo de fuente (https://www.electronicproducts.com/Power_Products/AC_DC_Power_Supplies/The_best_flyback_solution_depends_on_the_application.aspx)
Si tiene salida de 75 W con eficiencia de 85% entonce 75 / 0.85 = 88.25 W. Si la entrada es de 85 a 265 Vac (rms) entonce Iac (max) 88.25 W / 85 Vac = 1.04 A. Un puente de 400 V esta bien pero se elige de 600 V.

Controlador IC → metodo de operación: Fixed-frequency, hard-switched, secondary-side regulated is the most basic approach, frequency dithering Valley-switched variable frequency, and quasiresonant converters.

Tipo de regulación: regulación del lado primario, barata que no necesita optoacoplador. No muy buena regulación. Regulación del lado secundario: se usa optoacoplador polarizado con un regulador de voltaje como el KA431.

Transistor→ elegir voltaje de ruptura mayor en 20 a 25 % de voltaje.
Diodo → Voltage de ruptura 20% 25 % mayor.

Realimentación por devanado de XFRMR
Realimentación por devanado + snubber con LT1737

Modelos generales de una fuente conmutadoa modo Flyback
Modelos generales de SMPS modo forward

Analisis básico de SPS modo flyback

Illustration 1: Circuito con modelo equivalente transformador

Etapa 1: Q1 ON, D1 OFF

Illustration 2: Q1 conduce

Illustration 3: Q1 apagado
Ecuaciones de la derecha asumen riple de voltaje v de salida y corrientes igual a cero.

Etapa 2: Q1 OFF, D1 ON

Aplicando el principi de balance de volt-segundos a la inductancia magnetización del primario (es decir el voltage DC o promedio debe ser cero en el inductor)

(1)

Aplicando el balance de carga en el capacitor C (carga acumulada = carga liberada)

(2)

Componente DC de la corriente de magnetización

La componente DC de la corriente de fuente es

Illustration 4: Modelo equivalenet DC en base a las ecuaciones 1, 2 y 3

(3)

Modelo equivalente DC
Con D’ + D = 1
Solucion basada con optoacoplador

Redes de snubber

Choques de modo común
https://www.power.pulseelectronics.com/common-mode-chokes

Crear e importar modelos SPICE en Multisim
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/2373E75D8B375EA1862575D2004D9C88
http://www.ni.com/tutorial/3173/en/

Modelos de simulación
En Texas Intruments
http://www.ti.com/analog/docs/analogtechdoc_hh.tsp?viewType=mostuseful&rootFamilyId=64&familyId=751&docCategoryId=4&litCount=all

Esquema general

Protección entrada
Fusible
Termistor NTC serie
Varistor
Capacitor
Filtro EMI
Modo común + diferencial
Transformador EMI
Capacitores
Puente de diodos
Conversion AC/DC
Integrado
Discreto (4 diodos)
Filtrado 1
Capacitor electrolitico,
Ceramico.
Filtro inductor

Convertidor DC / DC
principal
Flyback
Filtrado 2
Capacitor electrolítico,
Cerámico
Filtro inductor

Alimentación AC principal
120 V rms
60 Hz – 400 Hz
Convertidor DC / DC
alimentación interna
Reductor (buck)
> +3.3 V, > +5 V
Convertidor DC / DC
alimentación externa
Reductor (buck)
0 - +24 V DC

Reguladores LDO
internos
+3.3 V, +5 V

AC alto voltaje
DC alto voltaje
DC bajo voltaje

Transformadores de pulso

PA3855.003NL	33-57V 200kHz (1.71)	10 V 50 mA (0.86)	12 V 3 A (1)	12 V 3 A (1)
PA3965-002NL	88-265 V	5 V 1.4 A	12 v 20mA
PA1297NL *	90 – 380 VDC 200 KHZ	28 V 1,1 A	13 V 50 mA
PA2653NL *	85 - 253 VAC	5 V 75 mA	24 V 0.8A
PA2804NL *	85 – 305 VDC	16 V 0.02 A	35 V 0.7 A	13 V 0,02A
PA2547NL *	190 – 370 VDC	47 V 0,64 A	47 V 0,02

pa2653

High side driver. Bootstrap

Esquema de bootstrap con protección para el sobrevoltaje negativo en el terminal de fuente.

Snubber Network

Componentes LittelFuse

Part Number	Description	Quantity
V230LA20AP	VARISTOR 360V 4.5KA DISC 14MM	12
V360CH8T	VARISTOR 360V 250A 2SMD	12
SD05C-01FTG	TVS DIODE 5VWM 18VC SOD323	12
SD15C-01FTG	TVS DIODE 15VWM 31VC SOD323	12
DURB1640CT	DIODE RECTIFIER 8A 400V TO263	6
DURD560A	DIODE RECTIFIER 5A 600V TO252	10
MBRD10200CT	DIODE SCHOTTKY 200V 5A TO252	10
DST5100S	DIODE SCHOTTKY 100V 5A TO277B	10

Part Number	Description	Quantity
LVR025S	POLYSWITCH 240VAC .25A HOLD	6
LVR040S	POLYSWITCH 240VAC .40A HOLD	6
03440604Z	FUSE HLDR CART 120V 15A PNL MNT	2
SMAJ250CA	TVS DIODE 250VWM 405VC SMA	12
SP1003-01ETG	TVS DIODE 5VWM 12VC SOD882	12
NGB8245NT4G	IGBT 490V 20A 150W D2PAK3	4
SD24-01FTG	TVS DIODE 24VWM 42VC SOD323	6
SPHV24-01ETG	TVS DIODE 24VWM 50VC SOD882	24

Diodos

Part Number	Description	Quantity Shipped
DST5100S	DIODE SCHOTTKY 100V 5A TO277B	10
DURB1640CT	DIODE RECTIFIER 8A 400V TO263	6
DURD560A	DIODE RECTIFIER 5A 600V TO252	10
MBRD10200CT	DIODE SCHOTTKY 200V 5A TO252	10
SD05C-01FTG	TVS DIODE 5VWM 18VC SOD323	12
SD15C-01FTG	TVS DIODE 15VWM 31VC SOD323	12
V230LA20AP	VARISTOR 360V 4.5KA DISC 14MM	12
V360CH8T	VARISTOR 360V 250A 2SMD	12

Conversores switching secundarios
Controladores

Illustration 6: Regulador conmutado XR7910 con inductor integrado 22V, 10 A + power good + Constant On Time

Illustration 5: Regulador conmutado 40V, 5A no incluye inductor + power good + Constant On Time COT + QFN

SP6134 de 3 a 28 V
SINGLE TRANSISTOR POWER SUPPLY

Selection de Componentes
Reductor 5.0V
Nucleo
Modo Buck
24 VDC – 5 VDC
LDO 5.0V
Reductor 3.3V
Nucleo
Modo Buck
24 VDC – 3.3 VDC
LDO 3.3V
TL494
Reductor 5.0V
Perifericos
Modo Buck
24 VDC – 5 VDC
LDO 5.0V
Reductor 3.3V
Perifericos
Modo Buck
24 VDC – 3.3 VDC
LDO 3.3V
Reductor Secundario
Nucleo
24VDC a ~ 6V
Reductor Principal
Modo Flyback
120 VAC – 24 VDC
SP34063A
SP34063A
Reductor Secundario
Perifericos
24VDC a ~ 6V
Reductor Secundario
Para 5V
24VDC a ~ 6V
Reductor Secundario
Perifericos
24VDC a ~ 4V
Reductor 5.0V
Nucleo
Modo Buck
24 VDC – 5 VDC
LDO 5.0V
Reductor 3.3V
Nucleo
Modo Buck
24 VDC – 3.3 VDC
LDO 3.3V
Reductor 5.0V
Perifericos
Modo Buck
24 VDC – 5 VDC
LDO 5.0V
Reductor 3.3V
Perifericos
Modo Buck
24 VDC – 3.3 VDC
LDO 3.3V
SPX29150/51/52/53
16V 1.5A
SPX29300
16V 3A
 XR76205
40V 5A
SP34063A
 XR76205
40V 5A
SP34063A