Diseño de fuente de alimentación

Circuitos Integrados

LDO Regulators
PN
SPX29300		3.0A, VIN = 16V, VDROP = 0.6
SPX29150 / 51 / 52 / 53		1.5A, VIN=16V, VDROP=0.39V
SPX3819		0.5A, VIN=10V, VDROP=?
SPX2815		0.8, VIN=20V, VDROP=1.1V

Switching Controllers
PN
XR76205	Synch step down + integrated switch + power good	40V 5A
SP34063A	Buck boost inverting	VIN = 36V, 1.5A
SP6134	PWM step down controller synch 600 kHz	Vin = 28 v
XR79110	Synch step down COT power module + integrated switch + integrated inductor	22V, 10A
TL494
LM3524	Regulating pulsewidth modulator	VIN = 40 V
LM2585	Simple switcher flyback	IOUT = 3A
TL2575	Simple step down switching voltage regulator	VIN = 40 V, IOUT = 1 A
UC3823
LM2596	Step down regulator	3A

Power Management Integrated Circuit PMIC
PN
XR77103	Universal PMIC 3 output + buck regulator	VIN = 14 V
XR77129	Univversal PMIC + PWM + 3 output

Modelo de fuente (https://www.electronicproducts.com/Power_Products/AC_DC_Power_Supplies/The_best_flyback_solution_depends_on_the_application.aspx)
Si tiene salida de 75 W con eficiencia de 85% entonce 75 / 0.85 = 88.25 W. Si la entrada es de 85 a 265 Vac (rms) entonce Iac (max) 88.25 W / 85 Vac = 1.04 A. Un puente de 400 V esta bien pero se elige de 600 V.

Controlador IC → metodo de operación: Fixed-frequency, hard-switched, secondary-side regulated is the most basic approach, frequency dithering Valley-switched variable frequency, and quasiresonant converters.

Tipo de regulación: regulación del lado primario, barata que no necesita optoacoplador. No muy buena regulación. Regulación del lado secundario: se usa optoacoplador polarizado con un regulador de voltaje como el KA431.

Transistor→ elegir voltaje de ruptura mayor en 20 a 25 % de voltaje.
Diodo → Voltage de ruptura 20% 25 % mayor.

Realimentación por devanado de XFRMR
Realimentación por devanado + snubber con LT1737

Modelos generales de una fuente conmutadoa modo Flyback
Solucion basada con optoacoplador

Redes de snubber

Choques de modo común
https://www.power.pulseelectronics.com/common-mode-chokes

Crear e importar modelos SPICE en Multisim
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/2373E75D8B375EA1862575D2004D9C88
http://www.ni.com/tutorial/3173/en/

Modelos de simulación
En Texas Intruments
http://www.ti.com/analog/docs/analogtechdoc_hh.tsp?viewType=mostuseful&rootFamilyId=64&familyId=751&docCategoryId=4&litCount=all

Esquema general

Protección entrada
Fusible
Termistor NTC serie
Varistor
Capacitor
Filtro EMI
Modo común + diferencial
Transformador EMI
Capacitores
Puente de diodos
Conversion AC/DC
Integrado
Discreto (4 diodos)
Filtrado 1
Capacitor electrolitico,
Ceramico.
Filtro inductor

Convertidor DC / DC
principal
Flyback
Filtrado 2
Capacitor electrolítico,
Cerámico
Filtro inductor

Alimentación AC principal
120 V rms
60 Hz – 400 Hz
Convertidor DC / DC
alimentación interna
Reductor (buck)
> +3.3 V, > +5 V
Convertidor DC / DC
alimentación externa
Reductor (buck)
0 - +24 V DC

Reguladores LDO
internos
+3.3 V, +5 V

AC alto voltaje
DC alto voltaje
DC bajo voltaje

Transformadores de pulso

PA3855.003NL	33-57V 200kHz (1.71)	10 V 50 mA (0.86)	12 V 3 A (1)	12 V 3 A (1)

High side driver

Componentes LittelFuse

Part Number	Description	Quantity
V230LA20AP	VARISTOR 360V 4.5KA DISC 14MM	12
V360CH8T	VARISTOR 360V 250A 2SMD	12
SD05C-01FTG	TVS DIODE 5VWM 18VC SOD323	12
SD15C-01FTG	TVS DIODE 15VWM 31VC SOD323	12
DURB1640CT	DIODE RECTIFIER 8A 400V TO263	6
DURD560A	DIODE RECTIFIER 5A 600V TO252	10
MBRD10200CT	DIODE SCHOTTKY 200V 5A TO252	10
DST5100S	DIODE SCHOTTKY 100V 5A TO277B	10

Part Number	Description	Quantity
LVR025S	POLYSWITCH 240VAC .25A HOLD	6
LVR040S	POLYSWITCH 240VAC .40A HOLD	6
03440604Z	FUSE HLDR CART 120V 15A PNL MNT	2
SMAJ250CA	TVS DIODE 250VWM 405VC SMA	12
SP1003-01ETG	TVS DIODE 5VWM 12VC SOD882	12
NGB8245NT4G	IGBT 490V 20A 150W D2PAK3	4
SD24-01FTG	TVS DIODE 24VWM 42VC SOD323	6
SPHV24-01ETG	TVS DIODE 24VWM 50VC SOD882	24